## Slide 1
Multi Object Tracking using Machine Learning
Department : TT/S60; PE SW & EE - AE - Active Safety & Automation
Author : Christian Alexander Holz First / second reviewer: Christian Bader / Prof. Dr. rer. nat. Matthias Drüppel

## Slide 2: Agenda
00 Introduction
01 Procedure
02 Results
03 Evaluation
04 Conclusion
Notes: Allgemeinen Einführung
Vorgehensweise
Ergebnisse der Netzwerkentwicklung
Evaluierung in einem MOT Framework
Zusammenfassung & Ausblick

## Slide 3: Agenda
00 Introduction
01 Procedure
02 Results
  Single Prediction Network (SPENT)
  Single Association Networks (SANT)
  Multi Association Network (MANTa)
03 Evaluation
04 Conclusion
Notes: Ergebnisse der Netzwerkentwicklungen
Modularer Ansatz verfolgt
Mit dem Ziel: Teilaufgaben des Trackers nach dem divide and conquer Prinzip zu lösen

## Slide 4: Results Single Prediction Network (SPENT)
Results
Single Prediction Network (SPENT) | Single Association Network (SANT) | Multi Association Network (MANTa)
Delete (delete_thr)
Track Management
Confirmation (confirmed_trck)
Kalman Filter Objects (Extension SOT: Filter Object per Track)
Association
Prediction
Update
Distance metric
Hungarian
Framework – Multi Object Tracker
Notes: Beginnend mit der Entwicklung eines Singel Prediction Network (SPENT)
Welches die Aufgabe der Zustandsvorhersage löst

## Slide 5: Results Single Prediction Network (SPENT)
Network development - Following common open-loop prediction models / real time prediction models
Results
Single Prediction Network (SPENT) | Single Association Network (SANT) | Multi Association Network (MANTa)
Mathworks Inc., "Deep Learning: Long Short-Term Memory Networks (LSTMs)“, 2018
Output
denormalisieren
posX
posY
Yaw
dimX dimY
Zustandswerte
Zeitschritt k+1
Input
posX
posY
Yaw
dimX dimY
Zustandswerte
Zeitschritt k
normalisieren
Notes: Die Netzwerkentwicklung wurde an gängige Open-Loop bzw. echtzeitfähige Vorhersagemodelle angelehnt
Auf Grund der Anforderung „kontextbasierte Informationen“ zu nutzen
wurden rekurrenten Netzwerkschichten (wie Recurent Nural Networks (RNN), Gated Recurent Units (GRU), Long Short Term Memory (LSTM), BILSTM)
Das entwickelte Netzwerk konnte für die Prädiktion eines State-Vektors trainiert werden
Werte für einen zukünftigen Zeitschritt (k+1) werden anhand bisher erhaltenen Daten vorhergesagt
Dabei wurde das Netzwerk auf den Umgang mit realistischen Sensorabweichungen trainiert (Generalisierung durch verrauschte Daten)
---
SPENT erzielt einen Root Mean Squared Error (RMSE) von 0.025, welcher die normeirte Abweichung von Soll und Vorhersagewert beschreibt
Bezogen auf die Vorhersage der Y Koordinate eines Objektes ergibt sich somit folgende durchschnittliche Abweichung SPENT 0.2m

## Slide 6: Results Single Prediction Network (SPENT)
0
Result evaluation - Representation of a track
* Image area customized for visualization, KITTI Sequence = 11, idx = 52, RMSE = 0.02
Results
Single Prediction Network (SPENT) | Single Association Network (SANT) | Multi Association Network (MANTa)
Notes: Hier ein Beispiel für die Verfolgung eines einzelnen Sensor Objekts
Das obere Diagramm zeigt den longitunalen Abstand relativ zum Egofahrzeug
Das unntere Diagramm entsprehcend den lateralen Abstand
Die GT Datenpunkte sind mit blauen Markierungen und die SPENT Vorhersagen in rot dargestellt
Die Animation bestätigt den geringen Abweichungswert des RMSE

## Slide 7: Results Single Prediction Network (SPENT)
Summary
State Estimation
Real-time capable
trained to handle realistic sensor deviations
Single Track performance evaluated
covariances
Chapter Evaluation
Integration / Implementation MOT Framework
Evaluation MOT Metric
Results
Single Prediction Network (SPENT) | Single Association Network (SANT) | Multi Association Network (MANTa)
Notes: Zusammenfassend lässt sich sagen
Netzwerk für die Prädiktion eines Zustandsvektors trainiert werden konnte
Echtzeitfähig ist gegeben da die Zustandswerte für einen zukünftigen Zeitschritt (t+1) auf der Grundlage der zuvor erhaltenen Daten vorhergesagt werden (interne Aktualisierung der Hiddenstates)
Netzwerk wurde auf den Umgang mit realistischen Sensorabweichungen trainiert (Generalisierung durch Rauschen)
Einzelperformance evaluiert (Single Track Prediction)
SPENT kann in dieser Netzwerkarchitektur allerdings keine Unsicherheiten bzw. Kovarianzen ausgeben (Vergleich zu Kalman Filter Framework)  zeigt somit ein erstes Verbesserungspotenzial
Im Kapitel Evaluierung folgt
Die Ergebnisdarstellung der Integration bzw. Implementierung des Single Prediction Netzwerks in einen MOT Framework

## Slide 8: Results Single Association Network (SANT)
Results
Single Prediction Network (SPENT) | Single Association Network (SANT) | Multi Association Network (MANTa)
Delete (delete_thr)
Framework – Multi Object Tracker
Track Management
Confirmation (confirmed_trck)
Kalman Filter Objects (Extension SOT: Filter Object per Track)
Association
Prediction
Update
Distance metric
Hungarian
Notes: Nachdem ein Netzwerk für die Vorhersage der Zustandwerte entwickelt wurde
Wurde ein weiterer Teilaufgabe eines Multi Object Trackers betrachet “die Datenassiziation”

## Slide 9: Results Single Association Network (SANT)
Investigation
ML based Data Association approaches
Assumption
association logic
Aim
Assignment without a defined distance measure
learn it in a data-based way
1 to n  1 Sensor Object to n Tracks
Results
Single Prediction Network (SPENT) | Single Association Network (SANT) | Multi Association Network (MANTa)
Notes: Das Single Association Network (SANT) wurde entwickelt um das Optimierungsproblem der Datenassoziation zu lösen
In einem ersten Schritt wurden bereits bekannte ML Ansätze untersucht und bewertet
Die untersuchten Verfahren wie „Deep DA“ nutzen als Inputdaten eine Distanzmatrix auf Basis eines Abstandsmaßes
Annahme zu Beginn der SANT Entwicklung
Durch die Berechnung einer Distanzmatrix wird dem Netzwerk die Möglichkeit genommen einer anderen Assoziationslogik zu folgen bzw. diese datenbasiert zu lernen
GRU basiertes Assoziationsnetzwerk sollte die Zuordnung ohne definiertes Abstandsmaß lernen
Zuordnung könnte somit verstärkt von der zeitlichen Speicherkomponente gebildet werden
Zielsetzung dieser Machbarkeitsstudie
Entwicklung eines Assoziationsnetzwerk, welches die Zuordnung eines Sensorobjekts (SO) zu einem bestehenden Anzahl an Tracks ohne definiertes Abstandsmaß lösen soll

## Slide 10: Results Single Association Network (SANT)
Output
Input
…
Tracks
Sensor Object
posX
posY
Yaw
dimX dimY
posX
posY
Yaw
dimX dimY
normalize
One-hot vector with the corresponding track assignment:
Index indicates the assignment: here the measurement has been associated to track 3
Results
Single Prediction Network (SPENT) | Single Association Network (SANT) | Multi Association Network (MANTa)
Notes: Entsprechend wurden die Trainingsdaten für das Single Assiciation Network (SANT) gewählt
Das Netzwerk erhält die im Zeitschritt existierende Trackliste sowie ein bestehendes Sensor Objekt (SO)
Als Output wird ein One Hot Vektor ausgegeben, welcher eine indexbasierte Zuordnung beschreibt
Im dargestellten Beispiel ordnet das Netzwerk das Sensor Objekt dem Track mit an der 3ten Stelle zu (korrekt)

## Slide 11: Results Single Association Network (SANT)
Outcome assessment - Confusion matrix
General assignment ability learned
Validation accuracy 95%
Data distribution to be considered accordingly
Results
Single Prediction Network (SPENT) | Single Association Network (SANT) | Multi Association Network (MANTa)
Notes: Ergebnisbewertung der Netzwerkperoirmance kann über eine Confusionmatrix dargestellt werden
Class entspricht in dieser Darstellung dem Index, folglich der Track ID
Die Confusionmatrix verdeutlicht, dass eine generelle Zuordnungsfähigkeit erlernt wurde
Validationsgenauigkeit 95%
Für eine genauere Analyse der Ausreiser ist die Datenverteilung zu beachten

## Slide 12: Results Single Association Network (SANT)
Summary
Problem of data association solved with ML approach
Assignability 1 to n realized
Without the need to select a distance metric or calculate a distance matrix
Single performance evaluated
Assignability m to n
Results
Single Prediction Network (SPENT) | Single Association Network (SANT) | Multi Association Network (MANTa)
Notes: Zusammenfassend konnte mit der Single Association Network (SANT) Entwicklung
Problem der Datenassoziation mit Hilfe eines ML-Ansatz gelöst
Zuordnungsfähigkeit 1 zu n realisiert
    Ohne den Bedarf der Auswahl einer Distanzmetrik bzw. Berechnung einer Distanzmatrix (These bestätigt) SANT ersetzt somit diesen Aufwand sowie einen Zuordnungsalgorithmus wie z.B. den Hungarian Algorithmus
Einzelperformance evaluiert
SANT ermöglicht keine m zu n Zuordnung Eine entsprechende Netzwerkerweiterung wurde im Rahmen dieser Arbeit entwickelt und als nächstes vorgestellt

## Slide 13: Results Multi Association Network (MANTa)
Aim of the study
Results
Single Prediction Network (SPENT) | Single Association Network (SANT) | Multi Association Network (MANTa)
      1 to n  1 Sensor Object to n Tracks
      m to 1  m Sensor Object to 1 Track
      m to n  m Sensor Object to n Tracks
Liu, Huajun; Zhang, Hui; Mertz, Christoph, DeepDA: LSTM-based Deep Data Association Network for Multi-Targets Tracking in Clutter, 2019
Notes: Mit dem Multi Association Network (MANTa) wurde ein Netzwerk entwickelt, welches die Zuordnung aller Sensorobjekte (SO) pro Zeitschritt zu einem bestehenden Anzahl an Tracks ohne definiertes Abstandsmaß lösen kann
Somit erfolgen alle Zuordnungen in einem Operationsschritt

## Slide 14: Results Multi Association Network (MANTa)
Preprocessing - defined sensor objects / input structure
…
Tracks
…
Sensor Objects
posX
posY
Yaw
dimX dimY
posX
posY
Yaw
dimX dimY
…
One-hot-Vektor 1:17 (von 1:288)
Results
Single Prediction Network (SPENT) | Single Association Network (SANT) | Multi Association Network (MANTa)
Notes: Dafür wurden die Trainingsdaten entsprechend erweitert
Alle existierenden Sensor Objekte und Tracks dienen dem Netzwerk als Input
Der One Hot Vektor wurde entsprechend der Anzahl der möglichen Zurdnung pro Track erweitert (Hier 1x288, da 18 mögliche Klassen, bei maximal 16 Tracks für diesen Datensatz exisitern)

## Slide 15: Results Multi Association Network (MANTa)
Results
Single Prediction Network (SPENT) | Single Association Network (SANT) | Multi Association Network (MANTa)
Notes: Das Single Association Network (SANT) wurde entsprechend erweitert um einen Multi Assoziation zu ermöglichen
MANTa erhält für jeden möglichen Track eine Fully Connected – Softmax Stack
Welcher auf Basis der Softmaxfunktion eine gekoppelte Wahrscheinlichkeit der möglichen Zuordnung berechnet

## Slide 16: Results Multi Association Network (MANTa)
Results
Assignment accuracy 70% on entire data set
Data distribution analyzed
Limitation due to data situation
Time steps with one to six tracks (approx. 81.5% of the entire data set)
Assignment accuracy 95%
Chart: Sensor Objects per timestep
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Tracks per timestep [%]2 | 0.299 | 0.147 | 0.119 | 0.119 | 0.083 | 0.048 | 0.038 | 0.026 | 0.032 | 0.017 | 0.012 | 0.019 | 0.019 | 0.013 | 0.007 | 0.002
Results
Single Prediction Network (SPENT) | Single Association Network (SANT) | Multi Association Network (MANTa)
Notes: Ergebnisbewertung zeigt die zu Beginn erwähnte Einschränkung des limitierten Datensatzes
Die MANTa Zuordnungsgenauigkeit erreicht maximal 70% auf den gesamten Datensatz
Auch nach Optimierungsmaßnahmen konnte keine Steigerung erzielt werden, weshalb die Datenverteilung näher analysiert wurde (siehe Darstellung)
Auf Basis dieser Analyse wurde das Multi Association Network (MANTa) mit einem Datensatz trainiert, welcher die Zeitschritte mit ein bis sechs Tracks enthält
Dieser Verteilung der 1 bis 6 Tracks pro Zeitschritt macht ca. 81.5% des gesamten Datensatzes aus
Somit konnte eine Zuordnungsfähigkeit von 95% erzielt und der Beweis erbracht werden, dass die Netzwerkarchitekur für eine Multi Assiziation geeignet ist

## Slide 17: Agenda
00 Introduction
01 Procedure
02 Results
03 Evaluation
  Used MOT metric
  Integration SPENT & SANT
04 Conclusion
Notes: Damit kommen wir zur
Ergebnisdarstellung der Integration bzw. Implementierung von SPENT und SANT in den bereits vorgestellten MOT Framework

## Slide 18: Evaluation Multi Object Tracking Metric - Optimal Sub-Pattern Assignment (OSPA)*
General description
Evaluation of the accuracy of tracking objects in comparison with a reference
    Assignment of existing tracks and GTs (association) is done with the help of a GNN algorithm (Global Nearest Neighbor). used in this project: Hungarian algorithm
    Calculation of a distance measure between the predicted and the actual positions used in this project: Euclidean distance
* D. Schuhmacher, B.-T. Vo, and B.-N. Vo, "A consistent metric for performance evaluation in multi-object filtering,"
Evaluation
Used MOT metric | Integration SPENT & SANT
Notes: Für die Bewertung eines Multi Object Trackers existieren unterschiedliche Metriken
Dieses Gebiet stellt ein eigenen Forschungsbereich dar.
Für die Bewertung wurde die Optimal Sub-Pattern Assignment (OSPA) Metrik gewählt.
Bei Interesse können im Nachgang weitere Details geklärt werden.
Die Genauigkeit der Verfolgung von Objekten im Vergleich zu einer Referenz bewertet (statistischer Abstand zwischen einer Menge von GTs mit m und einer Menge von Tracks n Elementen)
    Die Assoziation erfolgt mithilfe eines GNN-Algorithmus (Global Nearest Neighbor) in dieser Arbeit: Hungarian Algorithmus
    Berechnung eines Distanzmaßes zwischen den vorhergesagten und den tatsächlichen Positionen in dieser Arbeit: euklidisches Abstandsmaß
    Definition
    Summe aus zwei Terme, (Dist) der Kardinalitätsfehler und der Lokalisierungsfehler
    Kardinalitätsfehler (Card): Der Kardinalitätsfehler gibt an, wie gut die Anzahl der geschätzten Objekte mit der tatsächlichen Anzahl der Objekte übereinstimmt.
    Er wird durch die Differenz zwischen der Anzahl der falschpositiven und der Anzahl der falschnegativen Zuordnungen berechnet.
- positiver Wert: mehr Objekte als tatsächlich vorhanden geschätzt
- negativer Wert: weniger Objekte geschätzt - 0 bedeutet eine perfekte Übereinstimmung.
    Lokalisierungsfehler (Loc): Der Lokalisierungsfehler misst die räumliche Genauigkeit der geschätzten Objektpositionen im Vergleich zu den tatsächlichen Positionen.
    Er wird durch die Berechnung der euklidischen Distanz zwischen den geschätzten und den tatsächlichen Positionen aller zugeordneten Objekte ermittelt. Ein kleinerer Lokalisierungsfehler deutet auf eine präzisere Schätzung der Objektpositionen hin.
OSPA Parameter
    OSPA-Radius (c): definiert den maximalen Abstand, innerhalb dessen eine Zuordnung zwischen einer Vorhersage und einem GT als korrekt angesehen wird. Ein kleinerer Radius erfordert eine genauere Positionierung und führt zu einer strengeren Bewertung der Genauigkeit. in dieser Arbeit: c = 2 (gängiger Wert)
    OSPA-Ordnung (p): beeinflusst das Gewicht des Lokalisierungsfehlers im Vergleich zum Kardinalitätsfehler. Ein niedrigerer Wert von p legt mehr Gewicht auf den Lokalisierungsfehlers. in dieser Arbeit: p = 1 (gängiger Wert)
OSPA Schwächen
Die traditionelle OSPA-Metrik berücksichtigt nicht die zeitliche Entwicklung der Tracks, d. h. die Zuordnungen aus dem vorherigen Schritt haben keinen Einfluss auf die Metrik im aktuellen Schritt. Daher werden Effekte wie Track-Switches in der traditionellen OSPA-Metrik nicht erfasst.

## Slide 19: Evaluation Integration MOT Framework – Single Prediction Network (SPENT) and Single Association Network (SANT)
Evaluation
Used MOT metric | Integration SPENT & SANT
    OSPA results comparable (~1.5) with data split maintained (90/5/5)
    Weaknesses of the first implementation still visible
    --------------------------------------------------------------
    SPENT successfully integrated
    internal update step per track
    --------------------------------------------------------------
    SANT successfully integrated
    Single assignment leads to higher computing times
Notes: SPENT und SANT konnten erfolgreich in den bestehenden Framework integriert werden und erzielen vergleichbare OSPA Ergebnisse wie ein implementierter GNN / Kalman Filter Ansatz
SPENT wurde entsprechend implemtiert, dass pro Track ein Hiddenstatevektor erzeugt wird, welcher den Internen Netzwerkzustand representiert
SANT assoziert entsprechend neue Sensor Objekte den bestehenden Tracks zu
Wodurch SPENT den internen Netzwerkzustand auf Basis der erhaltenen Sensor Objekte aktualisiert (Kontextbezogene Information)

## Slide 20: Agenda
00 Introduction
01 Procedure
02 Results
03 Evaluation
04 Conclusion
  Summary
  Outlook
Notes: Abschließend möchte ich gerne mit der Zusammenfassung & Ausblick

## Slide 21: Summary Multi Object Tracking (MOT) using Machine Learning (ML)
Conclusion
Summary | Outlook
MOT approaches
Context reference
Framework compatibility
Tracking-by-Detection
Sensor object types / classes
Notes: Der für die Evaluierung entwickelte Framework ermöglicht den Vergleich zwischen den einzelnen Softwarekomponenten
Entsprechend der Aufgabenstellung konnte ein Baysian Filter kompatibler Machine Learning (ML) Multi Object Tracker konzipiert werden
Der modulare Aufbau und die definierten Schnittstellen wurden für die Netzwerkentwicklung von SANT und SPENT entsprechend berücksichtigt
Damit konnten die zu Beginn aufgestellten Anforderungen erfüllt werden

## Slide 22: Summary Multi Object Tracking (MOT) using Machine Learning (ML)
MOT approaches
Context reference
Framework compatibility
Tracking-by-Detection
Sensor object types / classes
Single Prediction Networks (SPENT)
    Data-based object states prediction
    No need for dynamics models
    linear / non-linear / higher order dependencies
    No recursive implementation (internal correction by network update)
Association Networks (SANT & MANTa)
    Data-based mapping of received SO to existing tracks
    No need to select a distance metric or calculate a distance matrix
    MANTa: Assignment of n sensor objects to m tracks in one operation step
Conclusion
Summary | Outlook
Notes: Vergliechen mit dem Kalman Filter bietet SPENT somit
Ein Datenbasierte Vorhersage von Objektzuständen
Dabei keine Notwendigkeit für ein Zustandsraum- bzw. Beobachtungsmodell
lineare / nicht-lineare / Abhängigkeiten höherer Ordnung
Klassische Kalman Filter stellt ein rekursives Verfahren dar, entsprechend Rechenintensiv für Emb. Systems (Korrektur der Vorhersagen erfolgt durch die Aktualisierung des internen Netzwerkzustandes)
Die Assiziationsnetzwerke ermöglichen ein
Datenbasiertes Mapping von empfangenen SO auf bestehende Tracks
Ohne die Notwendigkeit, eine Distanzmetrik auszuwählen oder eine Distanzmatrix zu berechnen
MANTa ermöglicht die Zuordnung von n Sensorobjekten zu m Tracks in einem Operationsschritt

## Slide 23: Outlook Multi Object Tracking (MOT) using Machine Learning (ML)
Conclusion
Summary | Outlook
Using Machine Learning Safely in Automotive Software
Network extensions
Uncertainty modelling
Evaluation
Network information linking
Bayesian Neual Network (BNN) integration
HOTA
Safety
Truck Data
Dataset extension
Multi Sensor extension
Notes: Die Entwicklungsarbeit welche innerhalb dieser Machbarkeitsstudie geleistet wurde zeigt das Potenzial der datengetriebenen Softwarentwicklung
Die weiteren Schritte der Entwicklung konnten definiert und viele gute Ideen für Weiterentwicklungen aufgestellt werden.
Daher lässt sich abschließend sagen: Still at work – das Thema wird weiter behandelt um die Leistungsfähigkeit mit dem aktuellen Sensorsetup prüfen zu können

## Slide 24: THANK YOU

## Slide 26: SAFETY
00 Transformer Response to
01 An Analysis of ISO 26262: Using Machine Learning Safely in Automotive Software
02 IEEE P2851 / ISO TS 5083
03 NVIDIA Announces World’s First Functionally Safe AI Self-Driving Platform
04 Explainable artificial intelligence: an analytical review

## Slide 27: ChatGPT Response to Was kannst du mir zu sicherem Einsatz von maschinellem Lernen in Automobilsoftware sagen?
Der sichere Einsatz von maschinellem Lernen (ML) in der Automobilsoftware ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere angesichts der zunehmenden Integration von ML-Technologien in moderne Fahrzeuge. Hier sind einige Aspekte und Best Practices, die berücksichtigt werden sollten:
Datenqualität und –Management
Modellentwicklung und –Validierung
Sicherheit und Datenschutz
Ethik und Compliance
Zuverlässigkeit und Wartung
Benutzererfahrung und Interaktion
Redundanz und Fallback-Strategien
Interoperabilität
Transparenz und Nachvollziehbarkeit
Zertifizierung und Standardisierung

## Slide 28: An Analysis of ISO 26262: Using Machine Learning Safely in Automotive Software Salay, Rick; Queiroz, Rodrigo; Czarnecki, Krzysztof; 2017
    Das Paper "An Analysis of ISO 26262: Using Machine Learning Safely in Automotive Software" diskutiert die Herausforderungen und Überlegungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von maschinellem Lernen (ML) in sicherheitskritischer Automobilsoftware im Kontext der ISO 26262, einem Standard für die funktionale Sicherheit
    Herausforderung bei der Anwendung von ML in der Automobilsoftware, Komponentenkomplexität:
    Auch wenn ML auf Komponentenebene verwendet wird, können Probleme auftreten, wenn die Komponenten / Systeme zu komplex sind
    ISO 26262 versucht, dieses Problem zu umgehen, indem es den Einsatz von Modularitätsprinzipien vorschreibt, wie z.B. die Beschränkung der Größe von Komponenten (und damit vermeintlich die Komplexität)
    Die mangelnde Transparenz von ML-Komponenten kann jedoch die Fähigkeit zur Bewertung der Komponentenkomplexität und damit zur Anwendung dieser Prinzipien beeinträchtigen

## Slide 29: An Analysis of ISO 26262: Using Machine Learning Safely in Automotive Software Salay, Rick; Queiroz, Rodrigo; Czarnecki, Krzysztof; 2017
    Empfehlungen für ISO 26262 Anwendungen
    Softwaretechniken
    Der Teil 6 der ISO 26262 befasst sich mit der Produktentwicklung auf Softwareebene und spezifiziert 75 Softwareentwicklungstechniken
        spezifiziert die Konformitätsanforderungen für die Softwareentwicklung
    Der Empfehlungsgrad einer Methode hängt von der ASIL ab und ist wie folgt kategorisiert: ++ bedeutet, dass die Methode für die ASIL sehr empfohlen wird; + bedeutet, dass die Methode für die ASIL empfohlen wird; und o bedeutet, dass für die Methode keine Empfehlung für oder gegen ihre Verwendung für die ASIL vorliegt. So ist z. B. Graceful Degradation (1b) der einzige dringend empfohlene Mechanismus für ein ASIL C-Element, während ein ASIL D-Element auch Independent Parallel Redundancy (1c) erfordern würde.

## Slide 30: An Analysis of ISO 26262: Using Machine Learning Safely in Automotive Software Salay, Rick; Queiroz, Rodrigo; Czarnecki, Krzysztof; 2017
    Empfehlungen für ISO 26262 Anwendungen
    Softwaretechniken
    Der Teil 6 der ISO 26262 befasst sich mit der Produktentwicklung auf Softwareebene und spezifiziert 75 Softwareentwicklungstechniken
    Es wird festgestellt, dass ein signifikanter Teil des Standards direkt anwendbar ist und es einen Schwerpunkt auf stark empfohlenen Techniken gibt
    Etwa 40% der Techniken sind jedoch in keiner Weise anwendbar, unabhängig vom Grad der Empfehlung
    Die Techniken im Softwareteil des Standards sind klar auf imperative Programmiersprachen (z.B. C, Java) ausgerichtet
    Die Empfehlungen und Analysen im Paper betonen die Notwendigkeit, den ISO 26262 Standard zu erweitern und anzupassen, um die einzigartigen Herausforderungen und Charakteristiken von ML-basierter Software in sicherheitskritischen Automobilanwendungen zu berücksichtigen. Dies umfasst die Berücksichtigung neuer Gefahrenarten, die Anpassung an den ML-Entwicklungslebenszyklus, und die Überarbeitung der vorgeschriebenen Softwaretechniken, um die Einzigartigkeit von ML zu berücksichtigen.

## Slide 31: An Analysis of ISO 26262: Using Machine Learning Safely in Automotive Software Salay, Rick; Queiroz, Rodrigo; Czarnecki, Krzysztof; 2017
    Es gibt mehrere Merkmale von ML, die sich auf die Sicherheit oder die Sicherheitsbewertung auswirken können
    Intransparenz – Alle Arten von ML-Modellen enthalten Wissen in kodierter Form, aber diese Kodierung ist bei einigen Arten für den Menschen schwieriger zu interpretieren als bei anderen. So ist beispielsweise ein Bayes'schen Netz für die Wettervorhersage leichter zu interpretieren, da die Knoten Zufallsvariablen sind, die vom Menschen definierte Konzepte wie "Niederschlagsart", "Temperatur" usw. darstellen. (Weight Uncertainty in Neural Networks: https://arxiv.org/abs/1505.05424) Im Gegensatz dazu gelten NN-Modelle als intransparent, und es wurden erhebliche Forschungsanstrengungen unternommen, um sie transparenter zu machen. Intransparenz ist ein Hindernis für die Sicherheitsgewährleistung, da es für einen Bewerter schwieriger ist, Vertrauen zu entwickeln, dass das Modell wie vorgesehen funktioniert.

## Slide 32: Explainable artificial intelligence: an analytical review Angelov, Plamen P.; Soares, Eduardo A.; Jiang, Richard; Arnold, Nicholas I.; Atkinson, Peter M. 2021
    Der Artikel "Explainable artificial intelligence: an analytical review" bietet einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der Technik im Bereich der erklärbaren künstlichen Intelligenz (XAI) und betont die Notwendigkeit von Transparenz und Erklärbarkeit in KI-Systemen aufgrund der Komplexität und Intransparenz von Deep-Learning-Modellen.
    Behandelte Inhalte:
    Es wird die Taxonomie von Explainable Artificial Intelligence (XAI) ausführlich behandelt, um verschiedene Aspekte und Ansätze zur Erklärbarkeit in KI-Systemen zu klassifizieren. Die Taxonomie umfasst mehrere Schlüsselkonzepte und -kategorien, die sich auf die Art und Weise beziehen, wie Erklärbarkeit und Transparenz in KI-Modellen erreicht werden können.

## Slide 33: Explainable artificial intelligence: an analytical review Angelov, Plamen P.; Soares, Eduardo A.; Jiang, Richard; Arnold, Nicholas I.; Atkinson, Peter M. 2021
    Taxonomie von Explainable Artificial Intelligence (XAI):
    Transparenz: Ein Modell gilt als transparent, wenn es von sich aus das Potenzial hat, verständlich zu sein. Transparenz steht im Gegensatz zur "Black-Box"-Natur einiger KI- und ML-Modelle, insbesondere Deep Learning-Modelle.
    Interpretierbarkeit: Interpretierbarkeit bezieht sich auf die Fähigkeit, Interpretationen in Begriffen zu liefern, die für Menschen verständlich sind. Dies ist ein zentraler Aspekt von XAI, da es darum geht, die Entscheidungsfindung von KI-Systemen für Nutzer nachvollziehbar zu machen.
    Erklärbarkeit: Eng verbunden mit der Interpretierbarkeit, bezieht sich die Erklärbarkeit auf die Idee einer Erklärung als Schnittstelle zwischen Menschen und einem KI-System. Es umfasst KI-Systeme, die genau und für Menschen verständlich sind.

## Slide 34: Explainable artificial intelligence: an analytical review Angelov, Plamen P.; Soares, Eduardo A.; Jiang, Richard; Arnold, Nicholas I.; Atkinson, Peter M. 2021
    Die Taxonomie unterscheidet weiter zwischen verschiedenen Ansätzen und Methoden, um XAI zu implementieren:
    Transparente Modelle: Typische transparente Modelle umfassen Verfahren wie k-nearest neighbors (kNN), Entscheidungsbäume, regelbasiertes Lernen und Bayes'schen Netzwerke, deren Entscheidungen oft transparent sind, obwohl Transparenz allein nicht ausreicht, um die Erklärbarkeit zu garantieren.
    Undurchsichtige Modelle: Typische undurchsichtige Modelle umfassen Random Forests, neuronale Netzwerke, Support Vector Machines (SVMs) usw., die zwar oft eine hohe Genauigkeit erreichen, aber nicht transparent sind.
    Modellagnostische Ansätze: Diese XAI-Ansätze sind so konzipiert, dass sie allgemein anwendbar sind, unabhängig von der spezifischen Architektur des Modells, und arbeiten ausschließlich auf der Grundlage der Zuordnung von Modellinput zu dessen Outputs.
    Modellspezifische Ansätze: Diese Ansätze nutzen das Wissen über ein spezifisches Modell, um Transparenz in einen bestimmten Typ oder mehrere Modelle zu bringen.
    Erklärung durch Vereinfachung: Dieser Ansatz sucht nach Alternativen zu den ursprünglichen Modellen, um die Vorhersagen, an denen wir interessiert sind, durch Vereinfachung eines Modells mittels Approximation zu erklären.

## Slide 35: Explainable artificial intelligence: an analytical review Angelov, Plamen P.; Soares, Eduardo A.; Jiang, Richard; Arnold, Nicholas I.; Atkinson, Peter M. 2021
    Diese Ontologie verdeutlicht die unterschiedlichen Kategorien und Methoden, die zur Erklärbarkeit in KI-Systemen beitragen.
    Während transparente Modelle direkt Erklärbarkeit erreichen können, erfordern undurchsichtige (opaque) Modelle post-hoc Ansätze, um erklärbar gemacht zu werden. Die Kategorien der post-hoc Ansätze werden entsprechend veranschaulicht, um die Vielfalt der Methoden zu zeigen, die zur Erklärung der Entscheidungsprozesse in KI-Modellen verwendet werden können.

## Slide 36: Outlook Multi Object Tracking (MOT) using Machine Learning (ML)
    Network extension
    End-to-end, per operation step associate all available sensor objects and perform state prediction (network linking of SPENT and SANT or MANTa)
    Data set extension, truck data
    more object types
    MOT module, object type based hidden state vectors (learned dynamic behavior)
    Multi Sensor Extension
    Further potential of network developments
    Integration of network structures which allow uncertainty quantification (covariance)Data set extension, truck data
    Evaluation
    Metric HOTA
Conclusion
Summary | Outlook
Notes: Die Entwicklungsarbeit welche innerhalb dieser Machbarkeitsstudie geleistet wurde zeigt das Potenzial der datengetriebenen Softwarentwicklung
Die weiteren Schritte der Entwicklung konnten definiert und viele gute Ideen für Weiterentwicklungen aufgestellt werden.
Daher lässt sich abschließend sagen: Still at work – das Thema wird weiter behandelt um die Leistungsfähigkeit mit dem aktuellen Sensorsetup prüfen zu können

## Slide 37: Results Single Prediction Network (SPENT)
Result evaluation - Root Mean Squared Error (RMSE), normalized to 1
Training data (562 Tracks) Validation data (31 Tracks) Test data (31 Tracks)
SPENT 0.025 0.029 0.023
Comp. to Kalman 0.066 0.065 0.066
Ergebnisbewertung
RMSE
Datasets (extracted noisy tracks)
Single Prediction Network (SPENT)
Results
Single Prediction Network (SPENT) | Single Association Network (SANT) | Multi Association Network (MANTa)
Notes: Betrachten wir die SPENT Einzelperformance (ein Single Object Tracking)
Standardabweichung Gesamtdatensatz, X Koordinate: 16,15 m
Bezogen auf die Vorhersage der Y Koordinate eines Objektes ergibt sich somit folgende durchschnittliche Abweichung SPENT 0.2m

## Slide 38: Results Single Association Network (SANT)
Preprocessing - defined sensor objects / input structure
Tracks
Sensor Object
posX
posY
Yaw
dimX dimY
posX
posY
Yaw
dimX dimY
Results
Single Prediction Network (SPENT) | Single Association Network (SANT) | Multi Association Network (MANTa)
Notes: GT Daten für eine Assoziation
SO pro Zeitschritt pro Track künstlich erzeugt
Untersuchungen mit 1 - 7.5% Rauschintensität

## Slide 39: Evaluation Integration MOT Framework - SPENT
    SPENT successfully integrated internal update step per track
    OSPA results comparable with data split maintained (90/5/5)
    Weaknesses of the first implementation still visible
Evaluation
Used MOT metric | Integration SPENT & SANT
Notes: Assoziationsverfahren GNN
Vorhersagemodelle varieren
Geringe Datenlage, Verteilung der Trainingsdaten wurden entsprechend nicht hochgedreht (80%) beibehalten
Modell zeigt kein Overfitting / Ergebnisse daher absolut vergleichbar
HINWEIS:
Über ein Overfitting könnte SPENT auf den Dateninput entsprechend trainiert werden und jedes Vorhersagemodell / Verfahren outperformen
Anpassungen der Prameter bzw. Metrik für sowohl bei KALMAN als auch bei SPENT zu Änderungen der Eregbnisse

## Slide 40: Evaluation Integration MOT Framework - SANT
    SANT successfully integrated
    OSPA results comparable with data split maintained (90/5/5)
    Weaknesses of the first implementation still visible
Evaluation
Used MOT metric | Integration SPENT & SANT

## Slide 41: MOT PAPER PIC
Evaluation
Used MOT metric | Integration SPENT & SANT
Assignment of sensor object 1:m to confirmed Tracks 1:n for timestep t
Hiddenstatevectors for confirmed tracks
Track Management
Track Confirmation
Hiddenstatevectors
Prediction Network
Association Network
Initialize Tracks
Delete Tracks

## Slide 42
MOT PAPER
FIGURE
Hiddenstate vector
Hiddenstate vectors
Association Network
Update
Track Management
Confirmation
Delete
Prediction Network

## Slide 43
number of frames per sequence
sequence
unsorted training sequences
sorted training sequences
number of frames per sequence
sequence
MOT PAPER
FIGURE

## Slide 44
LSTM Layer
Relu Layer
Sequence input layer
Statevector with 5 Channels per timestep
x_position
y_position
yaw_angle
object_length
object_wide
Dropout Layer
LSTM Cell 1
LSTM Cell 2
LSTM Cell 32
...
LSTM Cell 2
...
1
...
2
3
32
1
...
2
3
32
Fully Connected
Dropout Layer
1
...
2
3
16
1
2
3
Fully Connected
1
...
2
3
16
Fully Connected
1
2
3
Regression Output
x_position
y_position
yaw_angle
Statevector with 3 Channels per timestep

## Slide 45
x_position
y_position
yaw_angle
object_length
object_wide
Cell 1
Cell 2
Cell 32
...
Cell 2
1
...
2
3
32
1
...
2
3
32
1
...
2
3
16
1
2
3
1
...
2
3
16
1
2
3
x_position
y_position
yaw_angle
LSTM Layer with
32 hidden states
Relu Layer
Sequence input layer
Statevector with 5 Channels per timestep
Dropout Layer
Fully Connected Layer
Dropout Layer
Fully Connected Layer
Fully Connected Layer
Regression Output Layer
Statevector with 3 Channels per timestep
1
...
2
3
32

## Slide 46
x_position
y_position
yaw_angle
object_length
object_wide
Cell 1
Cell 2
Cell 32
...
Cell 2
1
...
2
3
32
1
...
2
3
32
1
...
2
3
16
1
2
3
1
...
2
3
16
1
2
3
x_position
y_position
yaw_angle
LSTM Layer with
32 hidden states
Relu Layer
Sequence input layer
Statevector with 5 Channels per timestep
Dropout Layer
Fully Connected Layer
Dropout Layer
Fully Connected Layer
Fully Connected Layer
Regression Output Layer
Statevector with 3 Channels per timestep
1
...
2
3
32
Batch Normalization Layer
1
...
2
3
32
MOT PAPER
FIGURE - SPENT
LSTM Layer with
32 hidden states
Relu Layer with Dropout
Fully Connected Layer
Fully Connected Layer with Dropout
Fully Connected Layer
Normalization Layer
Fully Connected Layer
x_position
y_position
yaw_angle
object_length
object_wide
1
...
2
3
8
Sequence input
Statevector with 5 Channels per timestep (t-1)
Cell 1
Cell 2
Cell 32
...
Cell 3
x_position
y_position
yaw_angle
object_length
object_wide
Sequence Output
Statevector with 5 Channels
Prediction for timestep t
1
3
5
2
4
1
...
2
3
32
1
...
2
3
32
1
...
2
3
32
1
...
2
3
16

## Slide 47
x_position
y_position
yaw_angle
object_length
object_wide
Cell 1
Cell 2
Cell 32
...
Cell 2
1
...
2
3
32
1
...
2
3
32
1
...
2
3
16
1
2
3
1
...
2
3
16
1
2
3
x_position
y_position
yaw_angle
LSTM Layer with
32 hidden states
Relu Layer
Sequence input layer
Statevector with 5 Channels per timestep
Dropout Layer
Fully Connected Layer
Dropout Layer
Fully Connected Layer
Fully Connected Layer
Regression Output Layer
Statevector with 3 Channels per timestep
1
...
2
3
32
Batch Normalization Layer
1
...
2
3
32
MOT PAPER
FIGURE - SANT
biLSTM Layer with
128 hidden states
x_position
y_position
yaw_angle
object_length
object_wide
Concatenation of the Prediction Network Output 𝑋_(𝑡,1:𝑛) and a single Sensorobject (SO) at timestep t Z_(t,1:𝑚)
Cell 1
Cell 2
Cell 128
...
Cell 3
x_position
y_position
yaw_angle
object_length
object_wide
x_position
y_position
yaw_angle
object_length
object_wide
x_position
y_position
yaw_angle
object_length
object_wide
x_position
y_position
yaw_angle
object_length
object_wide
one-hot with 18 classes
Class 1 to 16 possible track assignment
Class 17 no track assignment (new sensor object)
Class 18 no sensor object
Relu Layer with Dropout
Fully Connected Layer
Normalization Layer
Fully Connected Layer
1
...
2
3
128
1
...
2
3
128
1
...
2
3
32
1
...
2
3
18
Fully Connected Layer
1
...
2
3
64
Softmax Layer
1
...
2
3
18

## Slide 48
MOT PAPER
FIGURE - MANTa
…
tracks
…
sensor objects
posX
posY
Yaw
dimX dimY
posX
posY
Yaw
dimX dimY
…
one-hot vector 1:17 (from 1:288)